Príloha č. 3 (Vyplní uchádzač)

Špecifikácia ihriska pre workoutové cvičenie

Technická špecifikácia	Uchádzač	Uchádza uvedie názov spoločnosti
	Názov/typové označenie výrobku	Uchádzač uvedie názov/typové označenie výrobku
	Výrobca	Uchádzač uvedie názov výrobcu
	Požadovaná hodnota	Uchádzačom ponúkaná hodnota
Základné údaje
rozmery konštrukcie	6600 x 3491 x 2926 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkaný rozmer)
rozmery d. plochy	7000 x 10000 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkaný rozmer)
výška pádu	max. 2400 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkaný rozmer)
použitý materiál	konštrukčná oceľ, plast	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkaný materiál)
povrchová úprava	vypaľovaný epoxid, prášková farba	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkanú povrchovú úpravu)
profil stĺpov guľatý	88,9 x 4 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkaný profil, rozmer)
profil hrázd, rebríkov	33,7 x 3,2 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkaný rozmer)
profil bradiel	42 x 4 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkaný rozmer)
farebná škála	paleta RAL	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkanú farbu)
počet stanovíšť	15	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkaný počet stanovíšť)
kapacita	18	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkanú kapacitu)
QR kódy pre prístup do aplikácie s ukážkami cvikov (umiestnené na konštrukcii ihriska)	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE obsahom ponuky)
Špecifikácia zostavy – požadované prvky
8 ks guľatých stĺpov	výška nad dopadovou plochou 2550 mm / priemer 88,9 mm / min. hrúbka steny 4 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery výška, priemer, hrúbka)
2 ks guľatých stĺpov	výška nad dopadovou plochou 2350 mm / priemer 88, 9 mm / min. hrúbka steny 4 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery výška, priemer, hrúbka)
4 ks guľatých stĺpov	výška nad dopadovou plochou 1450 mm / priemer 88,9 mm / min. hrúbka steny 4 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery výška, priemer, hrúbka)
3 ks vysokých bradiel	výška nad dopadovou plochou 1300 mm / dĺžka 1800 mm / vzdialenosť medzi bradlami – 550 a 650 mm / priemer 42 mm / min. hrúbka steny 4 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery výška, dĺžka, vzdialenosť, priemer, hrúbka)
1 ks horizontálny rebrík	výška nad dopadovou plochou 2400 mm / šírka 1200 mm / dĺžka 2300 mm / priemer hrázd 33,7 mm / priemer priečok 42 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery výška, šírka, dĺžka, vzdialenosť, priemer)
1 ks vertikálny rebrík	výška nad dopadovou plochou 2400 mm / dĺžka 1950 mm / šírka 1100 mm / priemer hrázd 33,7 mm / priemer priečok 33,7 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery výška, dĺžka, šírka, priemer)
1 ks šikmý rebrík	výška nad dopadovou plochou 2926 mm / dĺžka 700 mm / šírka 1200 mm / priemer hrázd 33,7 mm / min. hrúbka steny 3,2 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery výška, dĺžka, šírka, priemer, hrúbka)
1 ks záves pre gymnastické kruhy	výška nad dopadovou plochou 2900 mm / dĺžka 750 mm / šírka závesu kruhov 600 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery výška, dĺžka, šírka)
1 ks vertikálne bradlo	výška nad dopadovou plochou 2100 mm / dĺžka 1950 mm / priemer 42 mm / min. hrúbka steny 4 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery výška, dĺžka, priemer, hrúbka)
1 ks dlhá hrazda	výška nad dopadovou plochou 2300mm / dĺžka 1400 mm / priemer 33,7 mm / min. hrúbka steny 3,2 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery výška, dĺžka, priemer, hrúbka)
1 ks dlhá hrazda	výška nad dopadovou plochou 2200mm / dĺžka 1400 mm / priemer 33,7 mm / min. hrúbka steny 3,2 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery výška, dĺžka, priemer, hrúbka)
2 ks dlhá hrazda	výška nad dopadovou plochou 1600 a 1800 mm / dĺžka 1400 mm / priemer 33,7 mm / min. hrúbka steny 3,2 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery výška, dĺžka, priemer, hrúbka)
2 ks dlhá hrazda	výška nad dopadovou plochou 2200 a 2400 mm / dĺžka 1100 mm / priemer 33,7 mm / min. hrúbka steny 3,2 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery výška, dĺžka, priemer, hrúbka)
2 ks krátka hrazda	výška nad dopadovou plochou 1300 a 1100 mm / dĺžka 450 a 550 mm / priemer 33,7 mm / min. hrúbka steny 3,2 mm	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu (ponúkané rozmery výška, dĺžka, priemer, hrúbka)
3 ks balančný stupienok	výška nad dopadovou plochou 400 – 700 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery)
2 ks balančný pilier	výška nad dopadovou plochou 700 mm	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ponúkané rozmery)
závesy pre gymnastické kruhy, lano	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE obsahom ponuky)
oporná stena nad bradlami pre nácvik stojky	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE obsahom ponuky)
1 ks informačná tabuľa	obsahuje prevádzkový poriadok + rozcvičku	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE obsahom ponuky)
kompletné antikorózne ošetrenie všetkých prvkov konštrukcie	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE obsahom ponuky)
komaxitová povrchová úprava konštrukcie	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE obsahom ponuky)
prvky sú spojené pomocou spojovacieho materiálu, nie pevným zvarom	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE obsahom ponuky)
žiadne drevené časti konštrukcie	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE obsahom ponuky)
pevné ukotvenie konštrukcie chemickou kotvou na betónové pätky, platňu	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE obsahom ponuky)
povrch ihriska bude tvoriť dopadová plocha z liatej gumy spĺňajúca kritériá pre tlmenie nárazu podľa normy STN EN	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE obsahom ponuky)
Ďalšie požiadavky k dodaniu predmetu zákazky
dodanie a montáž konštrukcie	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE obsahom ponuky)
spodná stavba, montáž obrubníkov a likvidácia odpadu	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE obsahom ponuky)
dodávka bezpečnostného povrchu – liatej EPDM gumy pod workoutovú zostavu spĺňajúceho normy STN EN	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE obsahom ponuky)
dodávka a osadenie info tabule s inštrukciami na cvičenie	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkaný parameter (ÁNO/NIE obsahom ponuky)