# Príloha č. 3 (Vyplní uchádzač)
# Opis predmetu zákazky: „Vybavenie kuchyne v školskej jedálni ZŠ Beňovského“

Identifikačné údaje uchádzača/spoločnosti
Obchodné meno:	Uchádzač uvedie obchodné meno
Sídlo:	Uchádzač uvedie sídlo spoločnosti
Kontakt:	Uchádzač uvedie kontakt
Dátum vypracovania cenovej ponuky:	Uchádzač uvedie dátum vypracovania cenovej ponuky

Produkt 1: Elektrická panvica s nerezovou vaňou a motorickým vyklápaním – 1 kus			Uchádzačom uvedená hodnota	Cena v EUR bez DPH
Názov/typové označenie výrobku: Uchádzač uvedie názov/typové označenie výrobku
Obchodné meno výrobcu: Uchádzač uvedie obchodné meno výrobcu
Parametre požadované:	Hrúbka dna	min. 10 mm	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (mm)	Uchádzač uvedie cenu za 1 ks v EUR bez DPH
	Vonkajšie rozmery (š x h x v)	1200x900x900 mm (tolerancia +/- 5%)	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (mm)
	Čistý objem vane	120 litrov (tolerancia +/- 10 litrov)	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (litrov)
	Termostatická regulácia ohrevu v rozsahu	50-300 °C	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (°C)
	Napúšťanie vody do vane	pomocou elektro- ventilu s ovládaním na čelnom paneli	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (áno/nie)
	Vyklápanie vane	elektromotorom	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (áno/nie)
	Materiál vane	Nerez	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (áno/nie)
	Celkový príkon	min. 18 kW	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
	Napätie	400V, 3N	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (áno/nie)

Produkt 2: Priebežná umývačka riadu s príslušenstvom – 1 kus			Uchádzačom uvedená hodnota	Cena v EUR bez DPH
Názov/typové označenie výrobku: Uchádzač uvedie názov/typové označenie výrobku
Obchodné meno výrobcu: Uchádzač uvedie obchodné meno výrobcu
Parametre požadované:	Teoretická maximálna kapacita	min. 60 košov/hod.	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra	Uchádzač uvedie cenu za 1 ks v EUR bez DPH
	Veľkosť koša	500x500 mm	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (áno/nie)
	Umývacie programy	Minimálne tri rôzne programy	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (v sekundách pre každý program)
	Umývací systém	Zdvojený systém rotujúcich ramien	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (áno/nie)
	Celkový príkon	min. 8 kW	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (kW)
	Napätie	400V, 3N	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (áno/nie)
	Dávkovač umývacieho prostriedku	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (áno/nie)
	Dávkovač oplachového prostriedku	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (áno/nie)
	Samočistiaci program	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (áno/nie)
Požadované príslušenstvo k umývačke riadu:	Predumývací stôl pravý, rozmery 1600 x 700-800 x 850 mm, 1 kus	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (áno/nie)	Uchádzač uvedie cenu za 1 ks v EUR bez DPH
	Odoberací stôl ľavý, rozmery 1600 x 700-800 x 850 mm, 1 kus	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (áno/nie)	Uchádzač uvedie cenu za 1 ks v EUR bez DPH
	Sprcha stojánková s pružinou - 2 kusy	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (áno/nie)	Uchádzač uvedie cenu za 2 ks v EUR bez DPH
	Fixačná konzola k sprche – 1 kus	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (áno/nie)	Uchádzač uvedie cenu za 1 ks v EUR bez DPH
	Zmäkčovač vody mechanický – 1 kus	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (áno/nie)	Uchádzač uvedie cenu za 1 ks v EUR bez DPH
	Kôš na taniere – 4 kusy	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (áno/nie)	Uchádzač uvedie cenu za 4 ks v EUR bez DPH
	Kôš na poháre a misky – 3 kusy	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (áno/nie)	Uchádzač uvedie cenu za 3 ks v EUR bez DPH
	Kôš na príbory – 3 kusy	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (áno/nie)	Uchádzač uvedie cenu za 3 ks v EUR bez DPH

Ďalšie požiadavky na predmet zákazky
Názov požiadavky	Požadovaná hodnota	Uchádzačom uvedená hodnota	Cena v EUR bez DPH
Dodanie tovaru a príslušenstva	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (áno/nie)	Uchádzač uvedie cenu v EUR bez DPH
Vykládka tovaru a príslušenstva	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (áno/nie)
Demontáž (pôvodné zariadenie a príslušenstvo)	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (áno/nie)
Montáž (nové zariadenie a príslušenstvo)	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (áno/nie)
Likvidácia pôvodného zariadenia, príslušenstva a odpadu	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (áno/nie)
Inštalácia	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (áno/nie)
Uvedenie do prevádzky	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (áno/nie)
Revízia	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (áno/nie)
Zaškolenie obsluhy	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (áno/nie)