# Príloha č. 3 (Vyplní uchádzač)
# Opis predmetu zákazky: „Vybavenie kuchyne v školskej jedálni ZŠ Nejedlého“

Identifikačné údaje uchádzača/spoločnosti
Obchodné meno:	Uchádzač uvedie obchodné meno
Sídlo:	Uchádzač uvedie sídlo spoločnosti
Kontakt:	Uchádzač uvedie kontakt
Dátum vypracovania cenovej ponuky:	Uchádzač uvedie dátum vypracovania cenovej ponuky

Produkt 1: Elektrický kotol – 1 kus			Uchádzačom uvedená hodnota	Cena v EUR bez DPH
Názov/typové označenie výrobku: Uchádzač uvedie názov/typové označenie výrobku
Obchodné meno výrobcu: Uchádzač uvedie obchodné meno výrobcu
Parametre požadované:	Objem kotla	100 litrov	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (litrov)	Uchádzač uvedie cenu za 1 ks v EUR bez DPH
	Vonkajšie rozmery (š x h x v)	800-900 x 900 x 900 mm / (tolerancia +/- 5%)	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (mm)
	Vnútorný priemer duplikátora (guľatého)	600 mm / (tolerancia +/- 5%)	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (mm)
	Typ ohrevu	nepriamy	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (áno/nie)
	Materiál	nerez	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (áno/nie)
	Celkový príkon	min. 18 kW	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (kW)
	Napätie	400V, 3N	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (áno/nie)

Produkt 2: Kombinovaný sporák – 1 kus			Uchádzačom uvedená hodnota	Cena v EUR bez DPH
Názov/typové označenie výrobku: Uchádzač uvedie názov/typové označenie výrobku
Obchodné meno výrobcu: Uchádzač uvedie obchodné meno výrobcu
Parametre požadované:	Príkon plynových horákov	min. 24 kW	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (kW)	Uchádzač uvedie cenu za 1 ks v EUR bez DPH
	Príkon elektrickej rúry	min. 6 kW/400V	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (kW)
	Vonkajšie rozmery (š x h x v)	800x900x900 mm / (tolerancia +/- 5%)	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (mm)
	Regulácia teploty rúry v rozsahu	50-300 °C	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (°C)
	Počet plynových horákov	4 ks	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (áno/nie)
	Materiál	nerez	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (áno/nie)

Produkt 3: Plynová smažiaca panvica – 1 kus			Uchádzačom uvedená hodnota	Cena v EUR bez DPH
Názov/typové označenie výrobku: Uchádzač uvedie názov/typové označenie výrobku
Obchodné meno výrobcu: Uchádzač uvedie obchodné meno výrobcu
Parametre požadované:	Príkon	min. 30 kW / plyn	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (kW)	Uchádzač uvedie cenu za 1 ks v EUR bez DPH
	Objem vane	120 litrov	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (litrov)
	Vonkajšie rozmery (š x h x v)	1200x900x900 mm (tolerancia +/- 5%)	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (mm)
	Regulácia teploty v rozsahu	50 – 300 °C	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (°C)
	Materiál vane	nerez	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (áno/nie)

Ďalšie požiadavky na predmet zákazky
Názov požiadavky	Požadovaná hodnota	Uchádzačom uvedená hodnota	Cena v EUR bez DPH
Dodanie tovaru a príslušenstva	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (áno/nie)	Uchádzač uvedie cenu v EUR bez DPH
Vykládka tovaru a príslušenstva	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (áno/nie)
Montáž (nové zariadenie a príslušenstvo)	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (áno/nie)
Inštalácia	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (áno/nie)
Uvedenie do prevádzky	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (áno/nie)
Revízia	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (áno/nie)
Zaškolenie obsluhy	ÁNO	Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra (áno/nie)